## Slide 1
OPENEGIZ · ЦИФРОВОЙ РУДНИК
Цифровой двойник
безопасности
подземной шахты
Вентиляция · телеметрия · риск · what-if
26 ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ
ARA Solution · Каспийский общественный университет
Левицкий Роман Владимирович
Якушенков Артур Борисович
2026

## Slide 2
OPENEGIZ · КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ
02
Безопасность нужно видеть как систему
Один инцидент меняет воздух, людей, технику и маршрут действий одновременно.
CH₄
взрывоопасная среда
CO
продукты горения
ДЫМ
ранний признак пожара
ПОТОК
работа вентиляции
ЛЮДИ
зона воздействия
Задача проекта
Связать модель шахты, поток телеметрии и объяснимую реакцию на аварии в одном локальном стенде.

## Slide 3
OPENEGIZ · КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ
03
Что построено
Полный воспроизводимый контур цифрового двойника — от объектов до диспетчерского экрана.
26
цифровых двойников
5
контролируемых зон
2 с
период телеметрии
4
аварийных сценария
Один экран
карта · KPI · причины риска · прогноз · энергетика · маршруты эвакуации
История метрик сохраняется в InfluxDB и отображается в Grafana.

## Slide 4
OPENEGIZ · КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ
04
Модель подземной шахты
Ориентированный граф задаёт зоны и направление приточной вентиляции.
Ствол
shaft · датчик 01
Главный штрек
main_drift · датчики 02–03
Добычный участок A
section_a · 3 работника · ПДМ
Добычный участок B
section_b · 3 работника · транспорт
Эвакуационная камера
refuge_chamber · работник 10
Инвентарь
3 вентилятора · 5 датчиков
10 работников · 2 единицы техники

## Slide 5
OPENEGIZ · КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ
05
Архитектура: единый поток данных
Все компоненты запускаются Docker Compose и проверяются одной командой.
Python-модель
состояния и сценарии
MQTT
публикация событий
Eclipse Ditto
26 digital twins
Telegraf
сбор телеметрии
InfluxDB
история метрик
Grafana + оперативная 2D-карта
KPI · карта · тревоги · временные ряды
make up
make smoke

## Slide 6
OPENEGIZ · КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ
06
Штатный режим
Диспетчер видит состояние всей шахты без перехода между системами.
НОРМА
Карта, KPI и рекомендации обновляются каждые 2 секунды.

## Slide 7
OPENEGIZ · КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ
07
What-if: пожар в главном штреке
Система показывает причину, распространение воздействия и затронутых людей.
ОПАСНОСТЬ
01
Отказ главного вентилятора
02
Выброс метана
03
Пожар
04
Перекрытие выработки
Сброс возвращает нормальные показатели и состояния оборудования.

## Slide 8
OPENEGIZ · КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ
08
Объяснимая оценка риска
Пороговые правила прозрачны: диспетчер видит не только цвет, но и причину.
Метрика
Внимание
Опасность
Направление
Метан
1,0 %
2,0 %
рост
CO
25 ppm
50 ppm
рост
Дым
0,2
0,5
рост
Температура
35 °C
50 °C
рост
Скорость воздуха
0,8 м/с
0,3 м/с
снижение
Логика учитывает направленный граф шахты: воздействие распространяется по ходу воздушного потока.
ДЕТЕРМИНИРОВАННО

## Slide 9
OPENEGIZ · КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ
09
Результат проверен на полном стенде
10 октября 2026 · локальный запуск на ноутбуке с 8 ГБ оперативной памяти.
39/39
unit-тестов пройдено
26
двойников создано
≈ 2 с
фактический период
≤ 0,31 с
реакция API сценария
Проверено
make up → make smoke → сценарии → reset
MQTT → Ditto → Telegraf → InfluxDB → Grafana работает сквозным потоком.

## Slide 10
ИТОГ
10
Безопасность становится
наблюдаемой и объяснимой
Готовый цифровой двойник объединяет вентиляцию, прогноз, энергетику и маршруты эвакуации.
Ключевые возможности
Прогноз и советник по вентиляции
Энергетика вентиляторов
Маршрут и анимация эвакуации
ARA Solution · Каспийский общественный университет
Левицкий Роман Владимирович · Якушенков Артур Борисович
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ